## Slide 1
2.1文氏桥RC正弦波产生电路设计

## Slide 2: 内 容
实验目的
1
实验原理
2
设计任务
3
注意事项
5
实验内容
4

## Slide 3: 实验目的
1. 了解集成运算放大器的非线性应用；
2. 理解RC桥式振荡器的工作原理；
3. 掌握文氏桥RC正弦波产生器的设计与测试方法；

## Slide 4
实验原理
放大电路自激振荡的平衡条件是：
要产生正弦波振荡，必须有满足相位条件的f0，且在合闸通电时对于f= f0信号有从小到大直至稳幅的过程，即满足起振条件。
在电扰动下，对于某一特定频率f0的信号形成正反馈：
由于半导体器件的非线性特性及供电电源的限制，最终达到动态平衡，稳定在一定的幅值。。

## Slide 5: 仅有一种频率且幅值由小逐渐增大直至稳幅。
很多种频率

## Slide 6
频率逐渐变为单一

## Slide 7
振幅越来越大

## Slide 8
趋于稳幅

## Slide 9: 2. 起振与稳幅
电路如何从起振到稳幅？
稳定的振幅
非线性环节的必要性！

## Slide 10: 3. 基本组成部分
1) 放大电路：放大作用
2) 正反馈网络：满足相位条件
3) 选频网络：确定f0，保证电路产生正弦波振荡
4) 非线性环节（稳幅环节）：稳幅
常合二为一
4. 分类
常用选频网络所用元件分类。
1) RC正弦波振荡电路：1兆赫以下
2) LC正弦波振荡电路：几百千赫～几百兆赫
3) 石英晶体正弦波振荡电路：振荡频率稳定

## Slide 11
放大电路：同相比例运算放大器
正反馈网络：
选频网络：
RC串并联网络
稳幅环节：
二极管
构成桥路

## Slide 12
2.RC串并联选频网络
实验原理

## Slide 13: RC串并联选频网络的频率响应
当 f=f0时，不但φ=0，且 最大，为1/3。

## Slide 14
2.RC串并联选频网络
实验原理
起振时应满足:
当 f=f0时，不但φ=0，且 最大，为1/3。
放大电路自激振荡的平衡条件是：

## Slide 15
实验内容
10K
0.01mF
10K
1K
1K
10K
0.01mF
OP07
负极
正极
1N4148
电位器W103
1、用示波器测量输出波形，调节电位器使顶部底部削平的波形恰好变为标准正弦波，记录此时最大不失真电压。
2、继续调节电位器，使正弦波峰峰值为6V，记录波形。

## Slide 16: 三、测试方法
三、实验方法
面包板布局（供参考）
正弦波产生
电压比较器
积分电路
用示波器分别测量各信号！
+5V
公共地
-5V

## Slide 17
+5V
公共地
-5V
模块输出测试端子

## Slide 18
10K
0.01mF
10K
1K
1K
10K
0.01mF
OP07
OP07
Rf1
R
R1
C

## Slide 19
思考题
文氏桥RC振荡器中，和二极管并联的电阻的作用是什么？
试推导输出幅度的表达式。

## Slide 20: 注意事项
1、需要注意双电源的连接方法；
2、需要注意上电的顺序;
3、预习下次实验：2.2 电压比较器电路设计
4. 本次电路做好后不要拆除，下次课用于波形变换
5、实验2.1～2.3合写一份实验报告

## Slide 21
Thank You !
UESTC