## Slide 1
2.2 电压比较器电路设计

## Slide 2: 内 容
实验目的
1
实验原理
2
设计任务
3
注意事项
5
实验内容
4

## Slide 3: 实验目的
1. 了解集成运算放大器的非线性应用；
2. 理解滞回比较器的工作原理；
3. 掌握滞回比较器电路设计与测试方法；

## Slide 4: 一、概述
1. 电压比较器的功能：比较电压的大小。
输入电压是模拟信号；输出电压表示比较的结果，只有高电平和低电平两种情况，为二值信号。使输出产生跃变的输入电压称为阈值电压。
广泛用于各种报警电路。
2. 电压比较器的描述方法 :电压传输特性 uO＝f(uI)
电压传输特性的三个要素：
（1）输出高电平UOH和输出低电平UOL；根据输出限幅电路判断
（2）阈值电压UT；
写出 uP、uN的表达式，令uP＝ uN，求解出的 uI即为UT
（3）输入电压过阈值电压时输出电压跃变的方向，同相还是反相输入
实验原理

## Slide 5: 3. 几种常用的电压比较器
（1）单限比较器：只有一个阈值电压
（3）窗口比较器：
有两个阈值电压，输入电压单调变化时输出电压跃变两次。
（2）滞回比较器：具有滞回特性
输入电压的变化方向不同，阈值电压也不同，但输入电压单调变化使输出电压只跃变一次。
实验原理

## Slide 6: 4、集成运放的非线性工作区
电路特征：集成运放处于开环或仅引入正反馈
理想运放工作在非线性区的特点：
1) 净输入电流为0
2) uP> uN时， uO＝＋UOM uP< uN时， uO＝－UOM
无源网络
实验原理

## Slide 7: 二、单限比较器
（1）UT＝0
（2）UOH＝＋ UOM， UOL＝－ UOM
（3）uI > 0 时 uO ＝－UOM; uI < 0 时 uO ＝＋ UOM
1. 过零比较器
实验原理
UOH＝ +UZ
UOL＝ -UZ
输出限幅电路

## Slide 8: 2. 一般单限比较器
（1）若要UT< 0，则应如何修改电路？
（2）若要改变曲线跃变方向，则应如何修改电路？
（3）若要改变UOL、UOH呢？
实验原理

## Slide 9
实验原理
3.滞回比较器

## Slide 11
比较器输入正弦波时的输出：
实验原理
过零比较器
滞回比较器
ui
t
ui
t
–UOM
uo
t
UOM
–UOM
uo
t
UOM
UT
-UT

## Slide 12
实验内容
输入桥式振荡正弦波：uipp=6V
用示波器记录输入输出电压波形，并读出：
输出高低电平：+VSAT， -VSAT
阈值电压：+uT， -uT，并与计算值进行比较
3. 断开电阻R2，观测记录过零比较器的输入输出 波形
10K
10K
10K
LF356

## Slide 13
思考题
在滞回比较器中，如果输入正弦波的频率一直升高，则输出会是什么样的波形？是什么原因造成的？
在滞回比较器中，如何修改电路使比较器的输出电压可变？

## Slide 14: 注意事项
1、比较器输出方波的状态变化需要一定的时间，如果送入 的正弦波幅度加大，正弦波转换速率加快，那么读取阈 值电压时与理论计算值的误差也会增大；
2、预习下次实验：2.3 积分器电路设计；
3. 本次电路做好后不要拆除，下次课用于波形变换；
4、实验2.1～2.3合写一份实验报告

## Slide 16
Thank You !
UESTC